| NOME: |  |
| --- | --- |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição 02 (dois) veículos Ambulância tipo Van de simples remoção (TIPO A), zero km, para atendimento de urgência e emergência, para uso da Secretaria Municipal de Saúde

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | UNID | Aquisição 02 (dois) veículos Ambulância tipo Van/Furgão de simples remoção (TIPO A), zero km, para atendimento de urgência e emergência, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações abaixo: 1. CONDIÇÕES GERAIS Veículo tipo Van/Furgão de grande porte, original de fábrica, adaptada como Ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, para uso urbano e rodoviário em vias pavimentadas, classificado como Ambulância de Transporte (Tipo A), conforme Portaria GM/MS n.º 2048, de novembro de 2002. Veículo ZERO KM, Ano/Modelo à partir de 2021/22, tipo van/furgão, carroceria tipo monobloco, 4 portas sendo: 2 na cabina, 1 lateral direita corrediça e uma traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180º. Compartimento interno de carga mínimo: 8 m³ Dimensões mínimas: comprimento de 3,10 m entre eixo, largura 1,70 m, altura compartimento de carga 1,70 m. 2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 2.1 Cor: Veículo pintado na cor branca sólida padrão original de fábrica. 2.2 Grafismo: Adesivado, caracterizado conforme padrão da PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA e SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. O layout será encaminhado para a empresa vencedora do certame. 2.3. MOTOR DO VEÍCULO Combustível: Diesel Cilindrada mínima: 2.2 Potência mínima: 115 cv. Motor Dianteiro; pelo menos 4 cilindros; turbo. Injeção: direta Aro: NO MINIMO 15'' 2.4. NÚMERO DE MARCHAS: 05 (cinco) à frente e uma à ré MINIMO 2.5 TRAÇÃO: Dianteira ou traseira 4 x 2. 2.6 SISTEMA DE FREIO: A disco na dianteira e tambor ou disco na traseira; 2.7 SUSPENSÃO: Original, de acordo com o padrão de cada fábrica. 2.9 DIREÇÃO: Hidráulica e/ou Elétrica. 2.10 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO: Na cabine e compartimento do paciente 2.11. SISTEMA ELÉTRICO: Bateria: mínimo de 80 Ah. Alternador e cabeamento compatíveis com o sistema. 2.12. FORRAÇÃO INTERNA DA CABINE DO VEÍCULO: Bancos com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos). Piso revestido em material resistente, não absorvente, lavável e removível, na cor preta; 2.13. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Cintos de segurança dianteiros laterais de 03 pontos; Retrovisor externo do lado esquerdo e direito; Protetor de cárter e câmbio; Manuais do Fabricante; 2.14. ADAPTAÇÕES: a) Conjunto sinalizador eletrônico acústico e visual, composto por: • Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de “ASA”, ARCO” ou similar em módulo único e com lente inteiriça, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 150 mm, que deve permitir a total visualização em um ângulo não inferior à 360º desde que o “Design” do veículo permita. Lente injeta em policarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento “UV” na “COR RUBI”, base estruturada em alumínio de alta resistência mecânica com ou sem ABS; • Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 (quatro) led’s próprios para iluminação, com potência não inferior de 1 watt cada led, na “Cor Rubi”, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade, como no mínimo de 14 (quatorze) módulos distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra; • Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 watts de potência e unidade sonofletora única, com no mínimo 04 (quatro) tipos de sons, com drive instalado no motor, com corneta única gerando pressão sonora não inferior á 120 db à 01 (um) metro de distância; • Módulo de controle instalado no painel do veículo, que permite controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual) dotado de micro controlador ou microprocessador, que permite a geração de lampejos luminosos de altíssima freqüência. • Possuir sistema de sensor de baixa voltagem e monitoramento da bateria original do veículo, no módulo de controle, para impedir o funcionamento do sinalizador, quando a bateria estiver com capacidade mínima, priorizando a partida no motor. • Deverá possuir no mínimo capacidade para gerar no 04 (quatro) efeitos luminosos diferentes de alta freqüência; • Farol de embarque traseiro, Liga automático com a abertura das portas traseiras. • Dois mini sinalizadores a Leds localizados em cada lado da traseira da ambulância na cor vermelha, como no mínimo 8 Leds de 1W, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Cada Led de 1 watt deverá ter cor predominante vermelha. b) Adaptação do compartimento traseiro em Ambulância de Transporte com: • Forração Interna: revestimento interno em material lavável ou em compensado naval, revestido em fórmica na cor branca; isolamento termo acústico, a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo; nivelamento do piso em compensado naval, se necessário e revestido em material tipo passadeira antiderrapante, com rodapé de no mínimo 5 cm, devidamente calafetado contra infiltrações e com reforços em aço inoxidável nas regiões de apoio e impacto da maca principal; Divisória integral entre cabina e compartimento traseiro; Janelas com vidros corrediços opacos com listas incolores na porta lateral corrediça e nas portas traseiras. • Mobiliário: Todo em compensado naval, revestido em fórmica na cor branca, sendo texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos, canos externos sujeitos a impactos arredondados; • Armários: 1 (um) na lateral esquerda inferior, tipo balcão simples, com no mínimo 2,1000 mm de comprimento x 420 mm de largura x 580 mm de altura e abertura traseira para prancha rígida, com porta lateral na parte dianteira. 1 (um) balcão superior dianteiro, sob armário inferior, com portas corrediças em acrílico com no mínimo 100 mm x 420 mm x 250 mm. 1 (um) balcão traseiro para guardar cilindro de oxigênio dotado de porta com visor com no mínimo 550 mm x 400 mm x 1000 mm 1 (um) armário superior na lateral dianteira esquerda com portas corrediças em acrílico com no mínimo 1500 mm x 420 mm x 250 mm 1 (um) banco baú para 3 (três) pessoas, com no mínimo 450 mm para cada pessoa, localizado na lateral direita entre as portas traseira e lateral, dotado de cintos de segurança e com estofados em courvin. 1 (uma) poltrona anatômica fica na cabeceira da maca, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin. 1 (um) Balaustre. • Sistema elétrico: 12 V, iluminação interna do salão através de 4 luminárias dotadas de no mínimo 8 Ledes de 1 W de potência e ventilação através de um ventilador insuflador e um exaustor instalados no teto do veículo além de interruptores para as luminárias, ventilador e exaustor. Todo mobiliário deve ser preso a estrutura original do veiculo por parafusos de rosca paralela. Não sendo admitido parafusos “auto-atarrachantes” na fixação. c) Materiais conforme Portaria 2048/2002: • Maca: maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para forma do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. • Cadeira de Rodas em material de alumínio dobrável (tipo resgate) adaptada para acoplagem na porta traseira. Capacidade de carga mínima de 150 kg. • O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. • Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções; de mais componentes ou acessórios necessários a sua perfeita utilização. • 6 (seis) cones de sinalização de 70 cm adaptados com fixação na ambulância de fácil retirada. • Suporte para soro; • Oxigênio medicinal com: 2 cilindros de 16 l, e dois kits de Válvula com manômetro, Régua tripla com fluxômetro, umidificador, chicote e máscara. • Sistema elétrico com 02 (duas) tomadas 12 (doze) Volts e Bateria adicional, além de 2 (duas) tomadas 110 v (com inversor). 3 - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses: Item deverá ser entregue acompanhado do respectivo manual original do fabricante devidamente traduzidos para o português, se tiver sido fabricado em outro país. Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses |  |  |  |

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias, contado do recebimento da solicitação por parte do responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia.

LOCAL DE ENTREGA: Será na sede da Prefeitura Municipal, endereçado na Rua Professora Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de Lindóia.

PAGAMENTO: VIA NOTA DE EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.