| NOME: |  |
| --- | --- |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de preços visando à Contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos médico-hospitalares (concentradores de oxigênio, CPAP, BIPAP e aspiradores de secreção), pelo período de 12 (doze) meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde

.

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

| LOTE 01 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 1 | 25 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR ESTACIONÁRIO DE OXIGÊNIO, COM BACKUP DE 01 CILINDRO DE 4M³ A 8M³ - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL (ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220W). CONCENTRAÇÃO VARIAVEL DE 90% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO CONFORME RECOMENDADO PELA OMS, PESO APROXIMADO DE 23 KG, FLUXO DE 0,5 A 5 LT POR MINUTO. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALARME AUDIO VISUAL COM ACIONAMENTO IMEDIATO PARA BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (OPI). RUÍDO DEVERA SER APROXIMADAMENTE DE 45 DECIBÉIS E FILTRO QUE NÃO NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA (SILICONADO) OU MASCARA NASAL E TRAQUEOSTOMIA (QUANDO NECESSARIO), UMIDIFICADOR PARA OXIGENIOTERAPIA (250 ML) E EXTENSÃO PARA OXIGENIOTERAPIA 2M³, 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4M³ ATE 8M³ DE OXIGÊNIO COM REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO ATÉ 15 LPM, PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU INOPERALIDADE DO APARELHO |  |  |  |
| 2 | 1500 | M³ | OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS CILINDROS BACKUP DE 4M³ A 8M³ - RECARGA ADICIONAL DE CILINDROS DE 4M³ A 8M QUANDO UTILIZADOS PELO MOTIVO DE QUEDA DE ENERGIA E/OU DEFEITO DO CONCENTRADOR |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

| LOTE 02 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 3 | 10 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMATICO - O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O, APE (ALIVO DE PRESSÃO EXPIRATORIA), RAMPA AJUSTAVEL DE 0 - 45 MIN. ; ARMAZENAMENTO DE DADOS CLINICOS (IA, IAH, HI, VAZAMENTO, HORAS DE USO E IAC); UMIDIFICADO; OPCIONAL COM AJUSTE AUTOMATICO TEMPERATURA; COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO E SILENCIOSO. ACOMPANHADO DE MASCARA NASAL, AQUECEDOR E UMIDIFICADOR E CARTÃO DE MEMORIA. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

| LOTE 03 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 4 | 10 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ASPIRAR LIQUIDOS E SECREÇÕES. TER FACIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PORTATIL, SILENCIOSO E DE FACIL USO. USO CLINICO. VOLTAGEM 127/ 220V; CAPACIDADE DO RECIPIENTE MINIMO: 1.0 LITRO. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

| LOTE 04 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 5 | 05 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP - MODOS: IVAPS (PRESSÃO DE SUPORTE COM VOLUME GARANTIDO INTELIGENTE), CPAP (PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA SOBRE AS VIAS AÉREAS), S (ESPONTÂNEO), S/T (ESPONTÂNEO/TEMPORIZADO), T (TEMPORIZADO), PAC (CONTROLADO/ASSISTIDO POR PRESSÃO) FAIXA DE PRESSÃO: IPAP: 3–40 CM H2O, EPAP: 3–25 CM H2O TICONTROL: TI MÍN 0,1–TI MÁX, TI MÁX 0,1–4 S FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 5–60 BPM TEMPO DE ELEVAÇÃO: MIN 150–900 MS (APROX.) TEMPO DE DESCIDA: MIN 100–400 MS (APROX.) DISPARO E CICLADO: CINCO CONFIGURAÇÕES DE SENSIBILIDADE VSYNC: COMPENSAÇÃO DE FUGAS ALARMES AJUSTÁVEIS: FUGA ALTA /BAIXA VENTILAÇÃO MINUTO /ALTA PRESSÃO /BAIXA PRESSÃO /ALTA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA /BAIXA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA /APNEIA /ALTO FIO2 /BAIXO FIO2 /BAIXO SPO2 /MÁSCARA NÃO VENTILADA. ALARMES FIXOS PADRÃO: CIRCUITO DESCONECTADO /PRESSÃO EXCESSIVA /TUBO BLOQUEADO BATERIA INTERNA DESCARREGADA DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 230 X 170 X 120 MM PESO: APROXIMADAMENTE 2 KG BATERIA INTERNA: ÍONS DE LÍTIO, 2 HORAS EM EPAP 5 CM H2O, IPAP 15 CM H2O, 20 BPM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 100–240 V, 50–60 HZ, 2,2 A CA 110 V, 400 HZ, 2,2 A CC 24 V/3 A FILTRO DE AR: MALHA DE FIBRA ELETROSTÁTICA SAÍDA DE AR: 22 MM CÔNICA, COMPATÍVEL COM ISO 5356–1:2004 *VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA ACESSÓRIOS: NOBREAK ACOPLADO / CATETER TIPO MOUNT / VÁLVULA EXALAÇÃO UMIDIFICADOR AQUECIDO. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

PAGAMENTO: VIA NOTA DE EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

I – Pretende a Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar a Contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos médico-hospitalares (concentradores de oxigênio, CPAP, BIPAP e aspiradores de secreção), pelo período de 12 (doze) meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações abaixo:

| LOTE 01 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 1 | 25 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR ESTACIONÁRIO DE OXIGÊNIO, COM BACKUP DE 01 CILINDRO DE 4M³ A 8M³ - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL (ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220W). CONCENTRAÇÃO VARIAVEL DE 90% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO CONFORME RECOMENDADO PELA OMS, PESO APROXIMADO DE 23 KG, FLUXO DE 0,5 A 5 LT POR MINUTO. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALARME AUDIO VISUAL COM ACIONAMENTO IMEDIATO PARA BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (OPI). RUÍDO DEVERA SER APROXIMADAMENTE DE 45 DECIBÉIS E FILTRO QUE NÃO NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA (SILICONADO) OU MASCARA NASAL E TRAQUEOSTOMIA (QUANDO NECESSARIO), UMIDIFICADOR PARA OXIGENIOTERAPIA (250 ML) E EXTENSÃO PARA OXIGENIOTERAPIA 2M³, 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4M³ ATE 8M³ DE OXIGÊNIO COM REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO ATÉ 15 LPM, PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU INOPERALIDADE DO APARELHO |  |  |  |
| 2 | 1500 | M³ | OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS CILINDROS BACKUP DE 4M³ A 8M³ - RECARGA ADICIONAL DE CILINDROS DE 4M³ A 8M QUANDO UTILIZADOS PELO MOTIVO DE QUEDA DE ENERGIA E/OU DEFEITO DO CONCENTRADOR |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

| LOTE 02 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 3 | 10 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMATICO - O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O, APE (ALIVO DE PRESSÃO EXPIRATORIA), RAMPA AJUSTAVEL DE 0 - 45 MIN. ; ARMAZENAMENTO DE DADOS CLINICOS (IA, IAH, HI, VAZAMENTO, HORAS DE USO E IAC); UMIDIFICADO; OPCIONAL COM AJUSTE AUTOMATICO TEMPERATURA; COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO E SILENCIOSO. ACOMPANHADO DE MASCARA NASAL, AQUECEDOR E UMIDIFICADOR E CARTÃO DE MEMORIA. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

| LOTE 03 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 4 | 10 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ASPIRAR LIQUIDOS E SECREÇÕES. TER FACIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PORTATIL, SILENCIOSO E DE FACIL USO. USO CLINICO. VOLTAGEM 127/ 220V; CAPACIDADE DO RECIPIENTE MINIMO: 1.0 LITRO. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

| LOTE 04 |
| --- |
| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| 5 | 05 | UNIDADES / MÊS | LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP - MODOS: IVAPS (PRESSÃO DE SUPORTE COM VOLUME GARANTIDO INTELIGENTE), CPAP (PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA SOBRE AS VIAS AÉREAS), S (ESPONTÂNEO), S/T (ESPONTÂNEO/TEMPORIZADO), T (TEMPORIZADO), PAC (CONTROLADO/ASSISTIDO POR PRESSÃO) FAIXA DE PRESSÃO: IPAP: 3–40 CM H2O, EPAP: 3–25 CM H2O TICONTROL: TI MÍN 0,1–TI MÁX, TI MÁX 0,1–4 S FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 5–60 BPM TEMPO DE ELEVAÇÃO: MIN 150–900 MS (APROX.) TEMPO DE DESCIDA: MIN 100–400 MS (APROX.) DISPARO E CICLADO: CINCO CONFIGURAÇÕES DE SENSIBILIDADE VSYNC: COMPENSAÇÃO DE FUGAS ALARMES AJUSTÁVEIS: FUGA ALTA /BAIXA VENTILAÇÃO MINUTO /ALTA PRESSÃO /BAIXA PRESSÃO /ALTA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA /BAIXA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA /APNEIA /ALTO FIO2 /BAIXO FIO2 /BAIXO SPO2 /MÁSCARA NÃO VENTILADA. ALARMES FIXOS PADRÃO: CIRCUITO DESCONECTADO /PRESSÃO EXCESSIVA /TUBO BLOQUEADO BATERIA INTERNA DESCARREGADA DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 230 X 170 X 120 MM PESO: APROXIMADAMENTE 2 KG BATERIA INTERNA: ÍONS DE LÍTIO, 2 HORAS EM EPAP 5 CM H2O, IPAP 15 CM H2O, 20 BPM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 100–240 V, 50–60 HZ, 2,2 A CA 110 V, 400 HZ, 2,2 A CC 24 V/3 A FILTRO DE AR: MALHA DE FIBRA ELETROSTÁTICA SAÍDA DE AR: 22 MM CÔNICA, COMPATÍVEL COM ISO 5356–1:2004 ACESSÓRIOS: NOBREAK ACOPLADO / CATETER TIPO MOUNT / VÁLVULA EXALAÇÃO UMIDIFICADOR AQUECIDO. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |

REFERENTE AO LOTE 03 E 04: OS APARELHOS DEVERÃO SER COTADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INDICADAS NO ANEXO I, O MOTIVO DA PRESENTE JUSTIFICA-SE O ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. VALE SALIENTAR QUE A MUNICIPALIDADE AVERIGUOU A SUA NECESSIDADE APÓS A VERIFICAÇÃO TÉCNICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM BASE NO MANDADO JUDICIAL CITADO.

ATENÇÃO NO CÁLCULO DO VALOR DO LOTE, HAJA VISTA QUE O USO DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER MULTIPLICADOS PARA 12 MESES

2. ESPECIFICAÇÕES DAS QUANTIDADES, DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS

  - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR ESTACIONÁRIO DE OXIGÊNIO.

ESPECIFICAÇÕES: CONCENTRADOR ESTACIONÁRIO DE OXIGÊNIO, COM BACKUP DE 01 CILINDRO DE 4M³ A 8M³ PARA CADA LOCAÇÃO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL (ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220W). CONCENTRAÇÃO VARIAVEL DE 90% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO CONFORME RECOMENDADO PELA OMS, PESO APROXIMADO DE 23 KG, FLUXO DE 0,5 A 5 LT POR MINUTO. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALARME AUDIO VISUAL COM ACIONAMENTO IMEDIATO PARA BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (OPI). RUÍDO DEVERA SER APROXIMADAMENTE DE 45 DECIBÉIS E FILTRO QUE NÃO NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA (SILICONADO) OU MASCARA NASAL E TRAQUEOSTOMIA (QUANDO NECESSARIO), UMIDIFICADOR PARA OXIGENIOTERAPIA (250 ML) E EXTENSÃO PARA OXIGENIOTERAPIA 2M³, 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4M³ ATE 8M³ DE OXIGÊNIO COM REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO ATÉ 15 LPM, PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU INOPERALIDADE DO APARELHO

QUANTIDADE: LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES MENSAIS.

    - OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS CILINDROS BACKUP

ESPECIFICAÇÕES: OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS CILINDROS BACKUP DE  4M³ A 8M³ - RECARGA ADICIONAL DE CILINDROS DE 4M³ A 8M QUANDO UTILIZADOS PELO MOTIVO DE QUEDA DE ENERGIA E/OU DEFEITO DO CONCENTRADOR

QUANTIDADE: 1.500 METROS CUBICOS.

  - LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMATICO.

ESPECIFICAÇÕES: APARELHO CPAP AUTOMATICO - O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O, APE (ALIVO DE PRESSÃO EXPIRATORIA), RAMPA AJUSTAVEL DE 0 - 45 MIN.; ARMAZENAMENTO DE DADOS CLINICOS (IA, IAH, HI, VAZAMENTO, HORAS DE USO E IAC); UMIDIFICADO; OPCIONAL COM AJUSTE AUTOMATICO TEMPERATURA; COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO E SILENCIOSO. ACOMPANHADO DE MASCARA NASAL, AQUECEDOR E UMIDIFICADOR E CARTÃO DE MEMORIA.

QUANTIDADE: LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES MENSAIS.

  - LOCAÇÃO DE APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL.

ESPECIFICAÇÕES: APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ASPIRAR LIQUIDOS E SECREÇÕES. TER FACIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PORTATIL, SILENCIOSO E DE FACIL USO. USO CLINICO. VOLTAGEM 127/ 220V; CAPACIDADE DO RECIPIENTE MINIMO: 1.0 LITRO.

QUANTIDADE: LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES MENSAIS.

  - LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP

ESPECIFICAÇÕES: MODOS: IVAPS (PRESSÃO DE SUPORTE COM VOLUME GARANTIDO INTELIGENTE); CPAP (PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA SOBRE AS VIAS AÉREAS); S (ESPONTÂNEO); S/T (ESPONTÂNEO/TEMPORIZADO); T (TEMPORIZADO); PAC (CONTROLADO/ASSISTIDO POR PRESSÃO); FAIXA DE PRESSÃO: IPAP: 3–40 CM H2O; EPAP: 3–25 CM H2O;  TICONTROL: TI MÍN 0,1–TI MÁX; TI MÁX 0,1–4 S; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 5–60 BPM; TEMPO DE ELEVAÇÃO: MIN 150–900 MS (APROX.); TEMPO DE DESCIDA: MIN 100–400 MS (APROX.); DISPARO E CICLADO: CINCO; CONFIGURAÇÕES DE SENSIBILIDADE.

VSYNC: COMPENSAÇÃO DE FUGAS; ALARMES AJUSTÁVEIS: FUGA ALTA /BAIXA VENTILAÇÃO MINUTO /ALTA PRESSÃO /BAIXA PRESSÃO /ALTA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA /BAIXA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA /APNEIA /ALTO FIO2 /BAIXO FIO2 /BAIXO SPO2 /MÁSCARA NÃO VENTILADA; ALARMES FIXOS PADRÃO: CIRCUITO DESCONECTADO /PRESSÃO EXCESSIVA /TUBO BLOQUEADO BATERIA INTERNA DESCARREGADA; DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 230 X 170 X 120 MM; PESO: APROXIMADAMENTE 2 KG; BATERIA INTERNA: ÍONS DE LÍTIO, 2 HORAS EM EPAP 5 CM H2O, IPAP 15 CM H2O, 20 BPM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 100–240 V, 50–60 HZ, 2,2 A CA 110 V, 400 HZ, 2,2 A CC 24 V/3 A; FILTRO DE AR: MALHA DE FIBRA ELETROSTÁTICA; SAÍDA DE AR: 22 MM CÔNICA, COMPATÍVEL COM ISO 5356–1:2004; ACESSÓRIOS:  NOBREAK ACOPLADO / CATETER TIPO MOUNT / VÁLVULA EXALAÇÃO; UMIDIFICADOR AQUECIDO. *VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.

QUANTIDADE: LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES MENSAIS.

3. ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

3.1 CONCETRADOR DE OXIGENIO E RECARGA DOS CILINDROS: QUANDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONCENTRADORES E SEUS RESPECTIVOS CILINDROS DE EMERGÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DOS PACIENTES, A DETENTORA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELO TRANSPORTE DOS GASES MEDICINAIS EM VEÍCULOS APROPRIADOS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, SEGUINDO A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE NO BRASIL, E TAMBÉM RESPONSABILIZAR-SE PELO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DOS CILINDROS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.2 CPAP AUTOMATICO: QUANDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES, A DETENTORA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELO SEU TRANSPORTE E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.

3.3 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL: QUANDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES, A DETENTORA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELO SEU TRANSPORTE E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.

3.4 APARELHO BIPAP: QUANDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES, A DETENTORA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELO SEU TRANSPORTE E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.

4. INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E ATENDIMENTO

4.1 - FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO FORMAL EFETUADA POR RESPONSÁVEL DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

4.2 - LOCAIS DE ENTREGA: NOS DOMICÍLIOS DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA RESIDENTE DENTRO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA.

4.3 – PARA OS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO FORNECER COMO FORMA DE BACKUP E EM COMODATO CILINDROS DE 4M³ ATÉ 8M³, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR, CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE A SOLICITAÇÃO DA RECARGA DO CILINDRO, QUANDO NECESSÁRIA.

4.4 – DISPONIBILIZAR NÚMERO DE TELEFONE PARA CONTATO E ATENDIMENTO DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA.

4.5 – APRESENTAR RELATÓRIO MENSAL COM O NÚMERO DE LOCAÇÕES UTILIZADAS E LOCAL DE ENTREGA DAS MESMAS COM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO.

4.6 - A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS QUE APRESENTAREM DEFEITOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO NUM PRAZO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ASSIM COMO ORIENTAR PERTINENTEMENTE TODOS OS PACIENTES, POR MEIO DE SUPORTE TELEFÔNICO E ATÉ PESSOALMENTE QUANDO NECESSÁRIO.

4.7 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITARÁ, POR E-MAIL, A INSTALAÇÃO E REMOÇÃO NOS SEUS RESPECTIVOS LOCAIS;

4.8 - O SERVIÇO SERÁ CONSIDERADO COMO ENTREGUE, APÓS TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SOLICITADOS ESTAREM INSTALADOS E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO INDICADO;

4.9 - A DETENTORA DEVERÁ POSSUIR TODO O FERRAMENTAL, EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA O TRANSPORTE ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVA INSTALAÇÃO.

4.10 – A DETENTORA TERÁ UM PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, APÓS O COMUNICADO FORMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À DETENTORA, PARA REALIZAR A REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO. SENDO QUE APÓS ESTE PERÍODO, NÃO CABERÁ QUALQUER ÔNUS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5. MANUTENÇÃO

5.1 - OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER REVISADOS PREVENTIVAMENTE EM PERÍODOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA FABRICANTE. NO CASO DE NÃO HAVER ESPECIFICAÇÃO DE PERÍODO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE, A DETENTORA DEVERÁ CONSIDERAR O PERÍODO MÍNIMO DE UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL (UMA VEZ NO ANO).

5.2 - TENDO EM VISTA O TEMPO MÉDIO DE VIDA ÚTIL DOS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, A EMPRESA DETENTORA DEVERÁ PROCEDER A TROCA DOS ACESSÓRIOS A OXIGENOTERAPIA, COMO CÂNULAS, MÁSCARAS, EXTENSÕES, UMIDIFICADORES, CATETERES, ADAPTADORES DE TRAQUEOSTOMIA, FILTROS E DEMAIS DESCARTÁVEIS NUM PERÍODO MÁXIMO DE A CADA 90 (NOVENTA) DIAS E/OU CONFORME A NECESSIDADE DE CADA CASO.

5.3 - A DETENTORA PROVIDENCIARÁ A MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMPRE QUE SE FIZER NECESSÁRIA, SENDO ESTA A MANUTENÇÃO QUE DEVE TER POR FINALIDADE SERVIÇOS DE AJUSTES, SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, ETC; QUE VISEM GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

5.4 - AS CHAMADAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO ORA CONTRATADO SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

5.5 – EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIAS (FINAIS DE SEMANAS, NOTURNOS E FERIADOS), AS SOLICITAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SERÃO EFETUADAS DIRETAMENTE PELOS PACIENTES POR TELEFONE E/OU E-MAIL DE CONTATO – A SEREM FORNECIDOS EM ETIQUETAS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DETENTORA COMUNICAR O FATO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À OCORRÊNCIA, MEDIANTE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS PARA O RESPECTIVO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1 - A DETENTORA DEVE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DO USO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS PARA O PACIENTE;

6.2 - DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A DETENTORA SUBSTITUIRÁ AS PEÇAS E COMPONENTES DEFEITUOSOS, SEM CUSTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

6.3 - A DETENTORA DEVE PRIORIZAR O ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPONIBILIZANDO TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO PARA ABERTURA DOS CHAMADOS. A MUDANÇA OU TROCA DE UM DOS NÚMEROS DE TELEFONES OU E-MAIL DEVEM SER NOTIFICADOS IMEDIATAMENTE, POR ESCRITO;

6.4 - A DETENTORA MANTERÁ ETIQUETAS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, INFORMANDO NOME DE CONTATO E NÚMEROS DE TELEFONES, PARA ATENDIMENTO A CHAMADOS TÉCNICOS NORMAIS E EMERGENCIAIS;

OS PRODUTOS PODERÃO SER COTADOS COMO SIMILARES OU DE IGUAL QUALIDADE COM AS DESCRIÇÕES ACIMA, DESDE QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SOLICITADAS PELO SETOR COMPETENTE, BEM COMO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS DA ANVISA, ABNT, INMETRO CONFORME O CASO E DEMAIS NORMAS REGULADORAS DO SETOR.